Priekšlikumi dzīvības ķīmijas, bioķīmijas, molekulārās bioloģijas, ģenētikas (tālāk - MB), mikrobioloģijas un virusoloģijas (tālāk - MV) studentu mācību laboratoriju bloka (nodaļas) rekonstrukcijai

Rekonstruējamās telpas – Kronvalda bulvāri 4 , kanālmalas uz ostas pusi orientētais korpuss (ZA spārns), telpas saskaņā ar pašreiz eksistējošo plānu Nr. 38- 48

- 38. telpa – noliktava un tualete. Iekārtojami plaukti, pievadāma elektrība 240 V, rozetes ledusskapjiem,  nosūcošā ventilācija, logam blīvas žalūzijas. Vēlams atdalīt nelielu telpu, kur iekārtot darbiniekiem tualeti ar dušas kabīni , lai iespējamu avāriju gadījumos varētu operatīvi nomazgāties.

- 39. un  40. telpas apvieno , likvidējot starpsienu. Telpa paredzēta kā laborantu telpa MB darbiem. Telpā vilkmes skapis ar ūdens, gāzes un elektrības 240 V pievadiem. Pie sienām 12 rozetes 240 V, 2 rozetes trīsfāzu 380 V, interneta pieslēgums. Telpā viens pie sienas laboratorijas galds ar elektrības pievadi ,  siltā un aukstā ūdens padevi, ūdens destilātors. Telpā atradīsies centrifūgas, un vēl kāda   grūti pārvietojama aparatūra (trauku mazgāšanai) .  Ēdnīcas tipa  2 izlietnes trauku mazgāšanai ar silto un auksto ūdens padevi.

- 41.telpa. Telpa paredzēta kā laborantu telpa MV darbiem. Izkaļama siena un izveidojamas durvis uz tagadējo 45 . telpu. Telpā 240 V 12  elektrības rozetes, lamināra skapis, izlietnes ar siltā un aukstā ūdens padevi, ūdens destilators,  nosūcošā ventilācija. Pie sienas viens laboratorijas galds ar elektrības, siltā un aukstā ūdens padevi.

- 45. un 46. telpu apvieno likvidējot starpsienu. Telpa paredzēta kā galvenā apmācību telpa  MB un MV kursiem bioloģijas, medicīnas un farmācijas fakultātes studentiem. Kopā telpu izmantos ap 260 studentu. Vienlaicīgi telpā var veikt laboratorijas darbus ērti ~30 studentu, bet sablīvējoties līdz 50.  Telpas lielums ~78 kvadrātmetru, 13,6x 5,75 m. Šeit izvietojami astoņi 150x180 cm divpusēji saliņas tipa pilna iekārtojuma (ieskaitot interneta pievadus) laboratorijas galdi ar plauktiņiem. Pie katras galda puses paredzētas 2-3 darba vietas . Galdam jābūt apgādātam ar: 6- ām 240 V rozetēm (no katras puses 3), uz galda jābūt 2 izlietnēm ar silta un aukstā ūdens padevi, krāniem jābūt laboratorijas tipa – vienam augstam ar iespēju uzmaukt gumijas cauruli, otram parastam krānam . Uz diviem galdiem  ( no 8 galdiem) pie izlietnēm pievienotu ūdensstrūklas sūkni. Uz galda piemontēti  ~10 mm stieņu rāmji , kur iespējams fiksēt hromatogrāfijas kolonnas u. tml. Katrs galds apgādāts arī ar gāzes pievadu. Telpā divi 1,5 m plati vilkmes skapji ar gāzes, elektrības 240 V, ūdens pievadu. Divas trīsfāzu 380 V rozetes. Pie sienas tāfele (starp durvīm cik atļauj platība ~ 120x 300 cm  un planšetes (stendi) informācijas  materiāliem un plakātiem (~120x 300 cm). Telpā pie sienas viens ~60 cm plats galds virs kura 240 V trīsas rozetes. Paredzēt pie sienas stabilu kronšteinu jutīgiem svariem.

- 42. telpa. MB virziena akadēmiskā personāla un daļēji laboratorijas telpa. Iekārtojums: viens pie sienas laboratorijas galds ar izlietni, silta un auksta ūdens padevi, 6 240 V rozetēm , gāzi, interneta pieslēgumu. Nosūcošā ventilācija

- 43. telpa MV virziena akadēmiskā personāla un daļēji laboratorijas telpa. Viens laboratorijas galds ar pilnu aprīkojumu, pie sienas (sk. 5.punktu) .

- 44. telpa. Sadalāma 2 daļās, līdz logam norobežojot fotolaboratoriju, kurā ir neliels laboratorijas galds ar izlietni, silta un auksta ūdens padevi, 6 240 V rozetes, nosūcošā ventilācija. Pārējā telpas daļa ir nodaļas bibliotēka, kur nepieciešams interneta pieslēgums, kopā ~240 V rozetes.

- 47.telpa. Akadēmiskā personāla telpa. Nepieciešams interneta pieslēgums, viena izlietne ar siltā un aukstā ūdens padevi . 6 240 V rozetes