“ Vernier ” CO2 koncentrācijas sensora izmantošana bioloģijas stundās

##### Darba gaita

- Jāieslēdz dators, kurā ir instalēta programma darbam ar “Vernier” sensoriem, tai skaitā CO2 koncentrācijas reģistrēšanai.

- Jāpieslēdz CO2 sensoravadu datu savācējam, bet datu savācēju – datoram, izmantojot datora  usb kontaktu.

|  | 1. - CO2 sensors;2. - datu savācējs; 3. - sensora vads pieslēgts pie datu savācēja; 4. - usb vads pieslēgts pie datu savācēja; 5. - usb kontakts pievienošanai pie datora; 6. - datu savācēja elektrības vads; 7. – pudele ar rauga suspensiju; 8. - – spiediena sensora iegūto datu demonstrēšana reālā laikā; 9. – datorprogrammas „Logger Pro” monitorā redzamā funkcionālo rīku josla; 10. - spiediena sensora reģistrējamo datu grafiks; 11. - spiediena sensora reģistrējamo datu tabula. |
| --- | --- |

- Komplektā esošajā pudelē vai stikla kolbā ielej rauga suspensija. (2 g sausā rauga un 2 g cukura izšķīdināti 50 ml ūdens).

| Ar peles kursoru izvēlas un atver datorprogrammu Logger Pro. Pēc programmas atvēršanas parādās logs. Tajā var redzēt funkcionālo rīku joslu, datu tabulu, grafiku un CO2 koncentrāciju pudelē. CO2 koncentrācija klasē ir apmēram 600 ppm. (ppm – daļu skaits miljonā, piem. 600 ppm nozīmē, ka CO2 ir 600 daļas no miljona) |  |
| --- | --- |

- Gaida līdz CO2 koncentrācija stabilizējas.

- Ar peles kursoru izvēlas, cik ilgi un cik bieži sensoram dati jāreģistrē.

- Logā ieraksta datu reģistrēšanas ilgumu 300 s un reģistrēšanas biežumu vienu reizi sekundē.

- Pievieno sensoru pie pudeles.

- Mērīšanu ar sensoru uzsāk ar peles kursoru aktivējot funkcionālo poga “Collect”.

- Pēc mērījumu iegūšanas datus saglabā iepriekš izveidotā mērījumu datu mapē “DESKTOP/PILOTSKOLU-MERIJUMI”